會唱歌的寶特瓶－科展作品轉化之輔助教材                    石牌國中 黃泰日

一、探討音階與聲音頻率的關係

- 生活中存在許多美妙的聲音，聲音的產生是由於物體作迅速的振動，物體振動愈快，頻率愈高，聲音聽起來愈高昂。但如何將聲音數量化、具體化？

- 示波器是一個不錯的選擇，但是很昂貴！學校也不一定有此儀器。
介紹您一種「調音器」的軟體－MuseBook Tuner，可測量聲音的響度、頻率與波形。 （可至下列網站下載試用版 http://www.musebook.com/?page=mbtuner）

- MuseBook Tuner軟體下載安裝後，將左上方的功能鈕切換至「SOUND」檔位，用滑鼠按鋼琴的任一鍵，就會發出聲音並顯示其音階與頻率，如下圖所示。

- 觀察並找出各音階之間的頻率有什麼關係？

- 將左上方的功能鈕切換至「CHROMATIC」檔位，在電腦麥克風附近發出聲音，即可顯示聲音的頻率及相對音階，如下圖所示。

【研究結果】

1. 鋼琴中A 0〜C 8各音階的頻率，如下表：

2. 畫出音階（C 5〜B 6）與頻率的關係圖：

3. 由以上圖表，我們可以發現：

(1) 音階愈高，聲音頻率愈高，但圖形並非一條直線，不呈正比關係。
      (2) 每差八度音（如：C 5和C 6），聲音頻率相差2倍。
      (3) 每差一個半音（如：C 5和C#5），聲音頻率相差約1.06倍。（2的12次方根）
      (4) 每差一個全音（如：C 5和D 5），聲音頻率相差約1.12倍。（1.06 2≒1.12）
      (5) 每八度音中有12個半音，所以1.06倍連乘12次約等於2倍。（1.06 12≒2）

二、設計並製作可調整氣壓的寶特瓶

(一)「充氣式」寶特瓶的製作

- 準備一些自行車的內胎，用剪刀將內胎上的打氣嘴取下，並將氣嘴旁殘留的橡皮修整成圓形，使其面積比瓶蓋略小即可。

- 點燃酒精燈，將鑽子烤至紅熱狀態，用其尖端在瓶蓋中央鑽一個洞，但必須控制洞口比氣嘴稍小一點點。

- 熄滅酒精燈，等瓶蓋冷卻後，將氣嘴慢慢轉入瓶蓋上的洞中，氣嘴朝外，橡皮在內。（注意：氣嘴轉入時有點緊，確保螺紋與瓶蓋密合，才不易漏氣，不可用塞的！）

- 用快乾膠在氣嘴與瓶蓋的交接處塗一圈，可將縫隙填滿，並使其更加牢固。

- 等快乾膠乾燥後，將瓶蓋旋緊在寶特瓶上，以打氣筒檢驗其密閉性，即告完成。

(二)「充氣式」寶特瓶的音頻測試

- 取一支「充氣式」寶特瓶，將氣嘴前端的旋鈕鬆開，套上打氣筒的接頭，並且扣緊。開始打入氣體，打氣筒上的壓力計可顯示打入氣體的壓力。

| 扣緊打氣筒的接頭，開始打入氣體。 | 打入不同氣體以測試聲音的頻率。 |
| --- | --- |

- 分別打入不同壓力的氣體，並以MuseBook Tuner軟體測試寶特瓶的聲音頻率。

3. 畫出氣壓與頻率的關係圖：

4. 由氣壓與頻率的關係圖，我們可以發現：
      (1)氣壓愈高，聲音的頻率愈高，但不是呈正比關係。

(2)圖形並不是一條直線，它的傾斜度愈來愈平緩（斜率愈來愈小），表示氣壓愈高時，頻率的改變量不大。